Дом премиум-класса «Stockholm»

| Месторасположение | г. Санкт-Петербург, Приморский район, Приморский пр., д.46, лит. Е |
| --- | --- |
| Этажность | Корпус 1 (десять секций) 5-7 этажей. Корпус 2 (восемь секции) 5-7 этажей 1 этаж – входные группы для доступа на жилые этажи, помещение кабинета врача общей практики. |
| Количество квартир | В комплексе – 271 квартиры. В корпусе 1 – 157 квартир. В корпусе 2 – 114 квартир. |
| Паркинг | Подземная автостоянка на 320 мест. Часть парковочных мест – двухуровневые. |
| Фасад зданий | Наружные стены - монолитный железобетон со вставками из полнотелого кирпича (250мм). Вентилируемый фасад с использованием природного камня (доломит), терракотовых панелей и декоративной штукатурки. |
| Высота потолков | 3,00 м от стяжки до потолка. Высота 7го этажа переменная – от 3.33 м. до 4,32м. |
| Остекление | Высококачественные алюминиевые оконные блоки с 2х камерным стеклопакетом. Высота подоконника 40 см. Витражи в жилых комнатах- алюминиевые с 2х камерным стеклопакетом. На балконах витражные конструкции «Lumon». Ограждения на террасах с заполнением ударопрочным стеклом. |
| Двери | В каждую квартиру будут установлены высококачественные металлические входные двери «Union» с навесными декоративными панелями. В подъездах – стеклянные двери в алюминиевом профиле. |
| Система вентиляции и кондиционирования | Вентиляция с естественным побуждением. Вытяжка – через вентблоки, приток – через окна с режимом «микропроветривания» и клапаны «Аэромат», в окнах. На каждой кухне установлен дополнительный вент.канал для подключения вытяжки над плитой. На лоджиях в каждой квартире предусмотрены места скрытой установки наружных блоков системы кондиционирования. |
| Отопление | В доме замкнутый контур системы отопления через теплообменник. Отопительные приборы импортного производства с термостатическими головками. Для каждой квартиры в коллекторном шкафу будут установлены узлы учета, балансировочные клапана и запорная арматура. |
| Водоснабжение, система очистки воды | Холодная и горячая вода – от городских сетей. В квартирах – коллекторная схема подачи холодной и горячей воды (горячая вода приготавливается в ИТП) с разводкой до кухонь и с/у (в конструкции пола) от коллекторных шкафов в межквартирных холлах. В коллекторных шкафах устанавливаются счетчики воды и предусмотрена возможность подключения систем индивидуальной очистки. Общая механическая очистка воды осуществляется на вводе в здание. |
| Электропитание на квартиру | Для квартир с площадью до 50 кв.м. – 11 кВт, от 51 до 80 кв.м. – 14 кВт, более 81 кв.м. – 18 кВт. В квартирах на последнем этаже – 25 кВт. |
| Лифты | Импортного производства с панорамным остеклением («КОNE») без машинного отделения. Лифтовые шахты – остеклённые. В паркинг спускаются отдельные лифты с первого этажа. |
| Места общего пользования | Комплекс имеет две входные группы в каждом из корпусов с зонами reception и просторным вестибюлем. Отделка всех мест общего пользования будет выполняться по авторскому дизайн – проекту. |
| Противопожарные системы | В каждой квартире запроектированы пожарные датчики. В подземном паркинге – установлена система пожаротушения. |
| Телефонизация, Интернет,Телевидение | Цифровая телефонная связь, выделенная линия для Internet (оптико-волоконная линия), слаботочные системы доведены до щита в квартире, который будет утоплен в стену. |
| Безопасность объекта | В доме предусмотрен центральный reception с постом охраны и круглосуточным дежурством. Парадный вход будет оборудован системой видеодомофонной связи. |
| Эксплуатирующая организация | Профессиональная эксплуатирующая компания. |
| Окончание строительства | Ввод в эксплуатацию – 3 квартал 2017 года. Ключи – 1 квартал 2018 года |